RESUMEN NO TÉCNICO

# ANTECEDENTES

## Introducción y antecedentes

Aceites Obreo, C.B., es una Empresa familiar fundada en 1965, comenzando con una pequeña capacidad en la industria almazarera, utilizando un sistema de extracción tradicional de 2-2,5 fases (aceite, alpechín y orujo). A día de hoy, poseen gran experiencia en el sector oleícola, conociendo en profundidad los procesos de fabricación, elaboración y envasado de aceite de oliva virgen, así como los canales de comercialización y venta del mismo.

Actualmente utilizan un sistema continuo de extracción de aceite de oliva virgen por centrifugación, de funcionamiento a 2-2,5 fases (aceite y alpechín).

La almazara cuenta con licencia de apertura de fecha 18 de septiembre de 1985. Para el tratamiento de los efluentes de almazara, Aceites Obreo cuenta con una balsa de evaporación impermeabilizada.

Dicha balsa de evaporación cuenta con informe favorable de impacto ambiental correspondiente al expediente IA04/2393.

## Objeto del proyecto

Es objeto del presente proyecto aportar la documentación técnica requerida para la obtención de Autorización Ambiental Unificada para la actividad de gestión (almacenamiento y eliminación) de efluentes de almazara en la balsa de evaporación existente.

Cabe indicar que el presente proyecto describirá las instalaciones y procesos actualmente autorizados y en funcionamiento, no derivándose del mismo la ejecución de modificación alguna de los mismos.

## Promotor

Se redacta la presente Solicitud de autorización ambiental unificada para balsa de evaporación de efluentes de almazara en el T.M. de Fuente del Maestre (Badajoz), a petición de D. Francisco Obreo Álvarez, en representación de la sociedad Aceites Obreo C.B..

El encargo se realiza a la empresa OGESA, S.L., con domicilio en la Plaza de España, nº 9 - 1º de Badajoz y C.I.F.: B-06103824 actuando en representación de ésta el Ingeniero D. José A. Mangas Bejarano, Ingeniero Industrial, colegiado nº 222 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura con N.I.F. 8.827.852-S.

## Emplazamiento

La balsa se ubica en el polígono 41 parcela 95 en el T.M de Fuente del Maestre, a más de 3 Km de de los núcleos de población agrupada más cercanos.

# ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS

## Descripción de la actividad

### Clasificación de la actividad

Clasificación conforme al Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura

La actividad está recogida en el grupo 9.3. del Anexo II:  “Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios y las instalaciones dedicadas al almacenamiento de residuos de construcción y demolición inertes.

Clasificación conforme al DECRETO 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Puesto que la actividad ya cuenta con informe de impacto ambiental favorable (Expte IA04/2393), no es aplicable a la misma el citado decreto.

Clasificación conforme al Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

La instalación no cuenta con equipos de combustión y el proceso productivo no puede dar lugar al desprendimiento de gases por lo que la actividad está fuera del ámbito de aplicación de este Real Decreto.

### Descripción de la actividad

La actividad consiste en la eliminación por evaporación natural de efluentes procedentes de almazara. Todo el efluente tratado procede de una almazara de la propiedad con una capacidad de molturación de 3.300 Tm de aceituna/año a 2-2,5 fases.

Así, los efluentes industriales que se prevé gestionar son los siguientes:

| Proceso | Vertido anual (m3) |
| --- | --- |
| Aguas de lavado aceituna de suelo y aguas pluviales contaminadas | 130 |
| Escurrido de tolvas y pluviales contaminadas | 130 |
| Centrífuga vertical | 660 |
| Alpechín 3 fases | 380 |
| TOTAL | 1.300 |

## Descripción de edificaciones, instalaciones y equipos

La balsa de evaporación está impermeabilizada con hormigón y sus dimensiones son las siguientes:

| Superficie en el fondo | 2.858 m2 |
| --- | --- |
| Altura Total | 1,50 m. |
| Taludes interiores | 3H/2V. |
| Coronación | 2 m. |

Teniendo en cuenta las características de la balsa la superficie de evaporación, correspondiente a una altura de vertido en las balsas de 0,50 m, es de 3.430 m2.

Teniendo en cuenta los datos de precipitación Tª evaporación, así como la producción de vertidos y las características geométricas de la balsa el dimensionamiento de la balsa consigue los siguientes objetivos:

La balsa quedará vacía a finales de septiembre

La cota máxima de efluentes (incluyendo pluviales) en las balsas alcanzará los 65 cm.

# ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO

## Climatología de la zona.

Se encuentra situada en una zona caracterizada por un clima Mediterráneo templado.

## Geología y litología

Geológicamente, toda la zona pertenece al Precámbrico.

Se encuentra representado por filitasy y metagrauwacas de permeabilidad muy baja atribuibles a la formación Azuaga.

## Hidrografía

En el entorno inmediato de la zona de actuación, tan sólo se encuentran arroyos estacionales, siendo el principal el denominado Arroyo de la Huerta del Prado que discurre 180 m al oeste de la balsa.

## Usos del suelo

La actuación se realizará en una zona que se encuentra destinada a pastos con algunas parcelas sembradas con almendros.

## Vegetación y Fauna en la zona de actuación

Vegetación

En la parcela, la vegetación se limita a avena loca y algunas especies gramíneas.

Fauna

La presencia de fauna en esta parcela es testimonial, como área de paso o accidental.

## Espacios naturales

El espacio natural más cercano es la ZEPA Llanos y complejo lagunar de La Albuera, a más de 7 Km al noroeste de la zona de actuación.

### Hábitats naturales

En cuanto a los Hábitats naturales, la zona de actuación ocupa parcialmente un Hábitat de los representados en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres (Zonas subestépicas de gramíneasy anuales (Thero-Brachypodietea)

# MATERIAS PRIMAS, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDA

## Consumo de energía

La evaporación de efluentes de almazara en balsas de evaporación no supone consumo de energía alguno.

## Consumo de agua

La actividad no implica consumo de agua alguno.

## Consumo de combustibles

La actividad no implica consumo de combustible alguno.

## Consumo de materia prima

No existe como tal un consumo de materia prima en la actividad, sino que se limita al almacenamiento y eliminación por evaporación de los efluentes de la almazara de la propiedad (no se recogen efluentes de otras almazaras).

El sistema está dimensionado para el tratamiento de la totalidad de los efluentes generados en la almazara de Fejidosa, que asciende a 1.300 m3/año

# EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE

## Contaminación atmosférica

Como contaminación atmosférica, tan sólo puede considerarse el desprendimiento de malos olores.

Para evitar la afección de malos olores sobre las poblaciones, como medidas durante la fase de elección de emplazamiento se consideró una distancia mínima de 2 Km a zonas con población agrupada y una ubicación favorable en cuanto a la dirección predominante de los vientos.

## Contaminación acústica

La actividad no cuenta con ningún foco de emisión acústica.

## Contaminación de las aguas superficiales

En cuanto al riesgo de contaminación de aguas superficiales, cabe indicar que en la actividad no se genera vertido alguno.

## Contaminación del suelo y las aguas subterráneas

Se identifica como riesgo de contaminación del suelo la propia balsa de evaporación que, si bien no suponen una contaminación efectiva en su normal funcionamiento, si supone una zona potencialmente contaminadora en caso de la aparición de desperfectos en la impermeabilización de la lámina impermeabilizante.

## Residuos

### Residuos gestionados

Los residuos gestionados en la propia balsa son:

| RESIDUOS GESTIONADO | CÓDIGO L.E.R. | Gestión |
| --- | --- | --- |
| Aguas oleosas | 02 03 99 | Balsa de evaporación |

### Residuos generados

La actividad no genera residuos peligrosos. Los únicos residuos generados son los lodos de la balsa de evaporación. Son lodos formados principalmente por materia orgánica.

Los residuos generados, a efectos de codificación según la Orden MAM304/2002, son los siguientes:

| Residuo | Origen | Código LER | Cantidad (Tm/año) | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes | Efluentes de almazara | 02 03 05 | 4 | Vertedero autorizado |

# ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

## Alternativas de emplazamiento

Puesto que la actividad se realiza en instalación existente, no se han valorado alternativas de emplazamiento.

## Aplicación de las mejores técnicas disponibles

### Mejores técnicas disponibles

Dada la simplicidad técnica de la actividad, no existen mejores técnicas disponibles, económicamente viables, que supongan una mejora sustancial desde el punto de vista ambiental respecto a las empleadas.

# IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD

La balsa de evaporación cuenta con informe de impacto ambiental favorable correspondiente al expediente IA04/2393 por lo que no procede realizar la evaluación de de impactos ambientales.

# Cierre definitivo y plan de restauración ambiental

El cierre definitivo conllevará el desmontaje y restauración de los terrenos, para lo que, llegado el momento, se redactará un plan específico a la legislación que estuviere vigente en ese momento. El proceso de desmantelamiento se realizará siguiendo las siguientes fases:

Limpieza de balsas y gestión de los residuos a vertedero autorizado

Picado del hormigón de la balsa y piezómetro y retirada de los residuos a un vertedero autorizado

Catas y análisis de suelos con objeto de identificar y descontaminar posibles zonas contaminadas

Recuperación de las geoformas en el hueco dejado por la balsa

Descompactado del material aportado

Aporte de tierra vegetal y nutrientes

Hidrosiembra con mezclas de semillas herbáceas compatibles con el hábitat natural afectado.

# PRESUPUESTO

Al ser una actividad existente en una nave ya ejecutada no procede la definición de un presupuesto de ejecución material de la instalación.

Badajoz, julio de 2013

Fdo: JOSE A. MANGAS BEJARANO

INGENIERO INDUSTRIAL