# RESUMEN NO TECNICO

# PROYECTO BASICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL DE

# INDUSTRIA EXTRACTORA DE ACEITE DE ORUJO DE ACEITUNA EN MORALEJA (CACERES)

(Ingeniero Agrónomo: Francisco J. Rubio Palomino)

EMPRESA PROMOTORA

- INDUSTRIAS OLEICOLAS SIERRA DE GATA S.A. (IOSIGASA)

- NIF: A-10132900

- Domicilio: Carretera de Ciudad Rodrigo (o Ctra Puente Nuevo) s/n, 10.840 Moraleja (Cáceres)

- Tef.: 927 51 50 61

- Representante: José María de la Rosa Plasencia, DNI: 7.424.824-X.

- Actividad principal: secado de orujo de aceituna y extracción de aceite por disolvente a partir de este orujo.

- Inscripción en el Registro de Industrias Agrarias con el NRIA: 10/40551 y NI-1726

- CNAE: 1043 (fabricación de aceite de oliva)

EMPLAZAMIENTO

Ubicación del establecimiento industrial: Carretera de Ciudad Rodrigo s/n, 10.840 Moraleja (Cáceres).

Coordenadas (sistema de referencia ETRS89): UTM Huso 29N; X: 698.850 m., Y: 4.438.850 m.

Linderos:

- Nordeste: carretera EX 109, acceso a la industria (Ctra a Ciudad Rodrigo)

- Noroeste: Carretera de Vegaviana.

- Sudeste: río Rivera de Gata

- Suroeste: Arroyo de Fresnedoso

AFECTACION DE LA Ley 5/2010 de 23 de junio de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura

- Necesita Autorización de Emisiones a la Atmósfera por estar incluida en el Grupo B del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (R.D. 100/2011, de 28 de enero): proceso industrial con combustión cuya sumas de potencias es mayor de 2,3 Mwt : 03 01 03 02

- Se ejerce una actividad comprendida en el Anexo II del Decreto 81/2011: GRUPO 4..4. (instalación de combustión con potencia nominal de combustión entre 50 MW y 2MW), GRUPO 10.1. (instalación que emplea compuestos orgánicos volátiles superior a1Tm/año y menor de 200Tm).

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA

La parcela se incluye en la “Modificación puntual nº4 de las NNSS. Resolución de 23 de junio de 2006 de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Extremadura, por la que se aprueba definitivamente la modificación nº4 de la NNSS de Planeamiento Municipal de Moraleja, consistente en la reclasificación de suelo no urbanizable agrícola de especial protección de regadíos, sito en la ctra. EX109, pasando a ser suelo urbanizable con calificación industrial.”

Calificación de los terrenos: SAU-9 (Suelo apto para ubanizar): Reserva de Suelo Industrial, sin programa de ejecución aprobado. Por este último motivo, desde el punto de vista urbanístico la industria se encuentra fuera de ordenación.

Las obras de reconstrucción proyectadas se ajustarán al régimen de suelo urbanizable sin Programa de ejecución: obra de carácter provisional y que no impida la ejecución del planeamiento (cumplen la citada Modificacion Puntual nº4 de las NNSS de Moraleja) .

ACTIVIDAD

Secado de orujo de aceituna y la extracción de aceite por disolvente a partir de orujo de aceituna

CALENDARIO DE FUNCIONAMIENTO

Industria de campaña: de noviembre (inicio campaña de aceituna para aceite y recepcionado de orujo) hasta junio. Durante la época estival no hay actividad en la industria.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS INSTALACIONES

Superficie de parcela: 14.183 m2.

Edificaciones:

| EDIFICACIONES EXISTENTES |
| --- |
| TIPOLOGIA | USO | SUP. (m2) |
| 1 Nave aislada junto al acceso fca. y adosada al cerramiento nordeste luz = 7 m; separación entre pórticos= 5 m; altura pilares= 6 m | Almacén aceite | 268 |
| Caseta para pesaje y servicios para el personal y transportistas | Báscula y servicios | 80 |
| 1 Nave aislada situada al suroeste | Almacén de aceite | 98 |
| Conjunto naves adosadas paralelas a la Ctra EX109 | Nave de 2 plantas (x2) | Oficinas y almacén | 114 |
|  | Nave continuación de la anterior | Sala de calderas | 190 |
|  | Nave adosada en los dos cerramientos laterales, entre las anteriores y la siguiente, y sin cerramiento frontal | Almacén de orujo | 330 |
|  | Nave abierta parcialmente | Secadero menor | 409 |
|  | Nave perpendicular a las 3 anteriores | Secadero mayor | 285 |
|  | Reconstrucción nave (actualmente en Proyecto) de 19,06 mx9.13 m y altura a cumbrera 17.49 m | Extracción | 177 |
| Conjunto naves adosadas, al norte, Ctra vegaviana | Nave | Secadero pieralisis | 180 |
|  | Nave | Almacén de hueso | 230 |
|  | Nave | Almacén de pulpa y separación pulpa y hueso | 260 |
|  | Caseta | Caldera agua caliente para repaso (sin uso) | 22 |
|  | Nave | Repaso (sin uso) | 270 |
| TOTAL Superficie ocupada por edificaciones (bajo cubierta) m2 | 2913 |

Instalaciones:

- Electricidad procedente de un C.T.B.T. propiedad de la empresa, de 630 KVA. Potencia contratada hasta esta fecha: 192 KW. Compañía suministradora Gas Natural Fenosa.

- Instalación de agua:

- Agua para los servicios: procedentes de un pozo de la parcela

- Agua para producción de vapor: captación de agua del río Rivera de Gata. Caudal consuntivo de 3.000 l/h.

- Agua procedente del río Rivera de Gata para la balsa de refrigeración. Dimensiones de la balsa: 8.5x4x3.5 m = 119 m3. Caudal no consuntivo: 77.000 l/h.

- Saneamiento: se proyecta un depósito enterrado estanco de contención de vertidos procedentes de aseos hasta su recogida por gestor autorizado. Además de dos pozos de recogida de pluviales de la zona de almacenamiento de orujillo, con bombeo hasta el depósito de almacenamiento de orujo de 2 fases.

- Instalación de vapor con caldera para producción de vapor de 5.000Kg/h, presión diseño 12 bar. Potencia útil: 3.000.000 Kcal/h.

MAQUINARIA

- 3 Secaderos rotatorios cilíndricos horizontales con horno de biomasa (orujillo)

- Maquinaria de extracción con 6 Extractores verticales de carga 10,7 Tm de orujo seco y depósito de miscela

- Equipo destilación de miscela por vaporización del hexano

- Equipo de condensación de hexano para su reutilización con circuito de tuberías estanco inmerso en la balsa de refrigeración.

- Separadora de orujillo en pulpa y hueso

CAPACIDAD DE PRODUCCION

- Materia prima:

20.000 Tm de orujo de aceituna con diferente grado de humedad de distinta procedencia (más del  75% tiene una humedad entre el 10-12%).

- Producto final:

3-5% de aceite de orujo de oliva sobre el orujo seco graso

96% orujillo

CONTAMINACION ATMOSFERICA

Los focos de emisiones atmosféricas son:

A) Humos de combustión: 5 focos a través de chimeneas en la industria:

3 Hornos de secado de orujo con combustión de orujillo

1 Caldera de biomasa para producción de vapor de agua saturado

| Clasificación de focos de emisión según R.D. 100/2011 (Act. Pot. contaminadoras de la atmósfera) |
| --- |
| Nº FOCO | Denominación | Coordenadas Huso 29 | grupo | Código | Proceso asociado |
| 1.Secadero pequeño | Emisión de gases de combustión de biomasa de 1.9 MW | 698.884 4.438.836 | C | 03 01 06 03 | Secado de orujo |
| 2.Secadero grande | Emisión de gases de combustión de biomasa de 2.2 MW | 698.881 4.438.815 | C | 03 01 06 03 |  |
| 3.Secadero pieralisi | Emisión de gases de combustión biomasa de 2.2 MW | 698.809 4.438.900 | C | 03 01 06 03 |  |
| 4.Caldera Vapor | Emisión de gases de combustión biomasa de 3.9 MW | 698.854 4.438.848 | B | 03 01 03 02 | Producción vapor agua |

B) Emisiones difusas de compuestos orgánicos volátiles debido al uso de hexano para extracción de aceite de orujo: la empresa está inscrita en el Registro de Instalaciones Emisoras de Compuestos Orgánicos Volátiles en la Comunidad Autónoma de Extremadura con el nº RIECOV-EX 037.

CONTAMINACION ACUSTICA

Los focos de ruido y vibraciones consecuencia del desarrollo de la actividad son principalmente los descritos a continuación:

- En el Patio: por carga y descarga de materia prima y prod.final (Camiones varios: 80dBA), por maquinaria en naves abiertas (secadero pieralisi (85 dBA) y secadero pequeño (85dBA), por movimiento de pala cargadora como transporte interno (75 dBA).

- En las naves de procesado: nave de secadero grande y caldera (90dBA), nave de extracción (80 dBA), nave separadora orujillo (88dBA).

- En otros edificios:  Oficinas (por tareas de administración: 70dBA)

CONTAMINACION DE AGUAS SUPERFICIALES

Focos de vertido:

- Aseos y vestuarios para los operarios de la fábrica conducidos a fosa estanca.

- Lixiviados de orujo de 2 fases que permanecen en el depósito impermeabilizado de almacenamiento del orujo de 2 fases hasta su evaporación en verano.

- Aguas de refrigeración de la balsa con tuberías del hexano para condensación, que se devuelve sin alteración en su composición, no entra en contacto ni recibe ningún agente contaminante.

- Aguas pluviales del patio donde se almacena el orujillo seco y agotado: se recogen en los dos pozos de bombeo, desde donde se impulsa en tubería enterrada estanca hasta el depósito de orujo de 2 fases para su evaporación.

CONTAMINACION DEL SUELO Y DE AGUAS SUBTERRANEAS

- No hay vertidos de sustancias al suelo o agua subterráneas

- El saneamiento de los servicios y vestuarios acometerá a un depósito estanco.

- Hay presencia de 2 sustancias que podrían tener incidencia negativa por infiltraciones: el almacenamiento  el orujo de 2 fases en depósito exterior (capacidad: 900m3) y el hexano en 2 depósitos enterrados de 30 m3/udad.

- El almacenamiento de hexano cumple con la legislación vigente y periódicamente una OCA realiza las pruebas de estanqueidad de los depósitos.

RESIDUOS

| RESIDUOS | ORIGEN | CODIGO LER | Cantidad año 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Residuos no peligrosos |
| Basura (Residuos sólidos urbanos) | Operarios | 20 03 01 | 200 kg |
| Cartuchos de tinta | Trabajos de oficina | 08 03 18 | 4 udad |
| Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera | Combustión calderas de biomasa | 10 01 01 | 144 Tm/año |

Cenizas: son vendidas a  un gestor de residuos para su utilizació como abono.