RESUMEN NO TECNICO AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

INSTALACION DE BALSA CONSTRUIDA Y AUTORIZADA DE EVAPORACIÓN DE VERTIDOS EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS   (BADAJOZ)

Objeto del proyecto

El objeto del presente proyecto es la legalización de las charcas de eliminación de vertidos realizada en el año 2002, bajo la nueva normativa medioambiental de la comunidad autónoma, derivada de la entrada en vigor de la Ley 5/2010 de Prevención y Calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Es en estas charcas de evaporación de vertidos donde la cooperativa elimina las aguas procedentes del proceso productivo de “endulzamiento” de las aceitunas.

1.2. Titular de la instalación industrial

1.2. Titular de la instalación industrial

EMPRESA:	 S.Coop. "San Isidro"

C.I.F./ N.I.F.:	F 06003206

A - Domicilio Social

Calle:	Crta de Fuente del Maestre nº 12

Código Postal- Localidad:   06220 Villafranca de los Barros

Provincia: Badajoz

Teléfonos: 924524136

Fax:	    924524020

E- mail: 	admi@cooperativasanisidro.com

La actividad de entamado de aceitunas cuenta con:

Nº DE REGISTRO SANITARIO 				2101373/BA

Nº DE REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS 		06/40265

Emplazamiento de la instalación

Las balsas se ubicaron  en la parcela número 54 del polígono nº 21,   de los de Villafranca de los Barros.  Cuya referencia catastral es: 	06149A021000540000FQ

Con  una superficie  en conjunto de  5.304 m2,  propiedad de S.Coop. “San Isidro”

La finca  se encuentra situada aproximadamente a más de un  kilómetro del núcleo de población y se accede a ella a través del camino de servicio, que parte de la margen derecha de la carretera de Villafranca  de los Barros a Fuente del Maestre, a la altura del P.K. 1,1.

Las coordenadas de ubicación de las parcelas son:

Huso: 		29

Al eje XX:	729919,02

Al eje YY:	4270036,69

Capacidad de la instalación

Las balsas de evaporación de vertidos, cuentan en conjunto con:

- Superficie  de coronación del conjunto :		3.673,62 m2

- Profundidad media del conjunto: 		1,50 metros

- Capacidad de eliminación anual 		3.356,70 m3

2.2. Descripción de la instalación:

Construcciones:

La finca donde se ubican las balsas objeto del presente proyecto de Autorización Ambiental Unificada, tiene una superficie  total de 5.304 m2, de los que 3.673,64 m2 están  ocupados por cinco  balsas  de almacenamiento y eliminación, mediante evaporación,   de los vertidos producidos al “endulzar” las aceitunas.

Las balsas, con una profundidad media de 1,5 metros, tienen los muros formados por tierra compactada en fondos y taludes interiores. Con inclinación de 35º, refinados. Todas las balsas, están impermeabilizadas interiormente, mediante una lámina de PVC flagón sobre una lámina de geotextil.

Al objeto de controlar las posibles fugas se realizo en el extremo norte de la parcela a favor de la pendiente un pozo registro para su detección.

El conjunto de las balsas está cerrado perimetralmente mediante una malla de simple torsión de 2,5 metros de altura, con postes tubulares de acero galvanizado, cada cinco metros con soportes.