RESUMEN NO TÉCNICO para la OBTENCIÓN de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA de la ACTIVIDAD de: Taller de TAXIDERMIA PETICIONARIO Juan Manuel Sánchez Lombardo C.I.F. 52.358.721-A C/. Cáceres, nº 2 06400 Don Benito, (Badajoz) EMPLAZAMIENTO Avenida de la Constitución, nº 7 06413 Mengabril, (Badajoz) ARQUITECTO TÉCNICO Francisco Muñoz Parejo Colegiado nº 380

INDICE

1.- ANTECEDENTES

1.0.- INTRODUCCIÓN.

1.1.- OBJETO DEL EXPEDIENTE.

1.2.- TITULAR de la ACTIVIDAD.

1.3.- AUTOR DEL EXPEDIENTE.

1.4.- EMPLAZAMIENTO de la ACTIVIDAD.

1.5.- NORMATIVAS APLICABLES.

2.- ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS y PRODUCTOS

2.1.- DESCRIPCIÓN de la ACTIVIDAD.

2.2.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL. SU ESTADO E INSTALACIONES.

3.- ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO.

4- CONSUMO de MATERIAS PRIMAS, AGUA .y ENERGIA

4.1.- MATERIAS PRIMAS.

4.2.- MATERIAS AUXILIARES.

4.3.- AGUA.

4.4.- ENERGÍA.

4.5.- CONSUMOS.

5.- EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. MEDIDAS PREVENTIVAS y CORRECTORAS.

5.1.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

5.2.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

5.3.- CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

5.4.- CONTAMINACIÓN DEL SUELO, DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y DE LAS

AGUAS SUBTERRÁNEAS.

5.5.- RESIDUOS.

6.- ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS

7- IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD

8.- CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE.

8.1.- Puesta en marcha.

8.2.- Paradas temporales.

8.3.- Fugas o fallos de funcionamiento. 8.4 Cierre definitivo.

9.- NORMAS CORRECTORAS.

FOTOGRAFÍA. SITUACION y EMPLAZAMIENTO.

Fotografía de la fachada principal del local donde se va ubicar el taller de Taxidermia.

Situación de la finca Avenida de la Constitución, nº 7 de Mengabril (Badajoz).

1.- ANTECEDENTES

1.0.- INTRODUCCIÓN

Para cubrir las necesidades de la zona de Sierra de Yelves, Sierra de Pela, Sierra de la Cruces, Cabeza Redonda, Castuera, Fuenlabrada de los Montes, etc, y mas detenidamente de la localidad de Mengabril (Badajoz), con respecto a los servicios de Taxidermia, ya que son zonas ricas en caza, se realiza la apertura de este servicio en el local de referencia y se redacta el proyecto básico necesario para obtener la correspondiente autorización ambiental unificada.

1.1.-  OBJETO DEL EXPEDIENTE

El objeto del presente trabajo es definir las infraestructuras e instalaciones existentes en el local y las que se precisen para adecuarlo y adaptarlo a las normativas y preceptos que rigen en este tipo de establecimientos.

Así la actividad que se pretende desarrollar en el local objeto de estudio es la de "TALLER de TAXIDERMIA para la preparación de TROFEOS DE CAZA y TRANSPORTE DE SANDACH para uso exclusivo de TAXIDERMIA".

La finalidad es el desarrollo de la documentación precisa para la buena definición de las infraestructuras e instalaciones previstas y existentes en el local, para así obtener la licencia de apertura requerida y la autorización ambiental.

1.2- TITULAR de la ACTIVIDAD

El promotor del presente expediente es D. JUAN MANUEL SÁNCHEZ LOMBARDO, con C.I.F. 52.358.721-A y domicilio en la calle Cáceres, nº 2 de Don Benito (Badajoz); quien tiene la idea de iniciar la actividad que contempla el presente "Proyecto Básico para la Obtención de Autorización Ambiental Unificada".

1.3.- AUTOR DEL EXPEDIENTE.

El presente trabajo está redactado por D. Francisco Muñoz Parejo, con DNI: 08.697.860-L B, Arquitecto Técnico colegiado número 380 del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Badajoz; y domicilio en calle Pescadores nº 2 , 2º izda. de Don Benito (Badajoz).

1.4.- EMPLAZAMIENTO de la ACTIVIDAD.

El local donde se pretende instalar el taller se encuentra completamente terminado en su interior, con patio interior en el que se sitúa el aseo, dentro de un solar urbano con una única fachada hacia vial público que dispone de todas las infraestructuras.

En la actualidad, dicho local carece de uso definido, esta formado por una sola planta de altura, en la que se desarrollará la totalidad de zonas necesarias para el uso requerido por la propiedad.

Este inmueble es de propiedad municipal y se le alquila a D. Juan Manuel Sánchez Lombardo para que pueda ejercer la actividad de “Taller de Taxidermia en la preparación de trofeos de caza y transporte de sandach para uso exclusivo de taxidermia”, por lo tanto, se localiza en un local totalmente terminado pero actualmente sin uso, dentro del suelo urbano de la localidad de Mengabril, en la Avda. de la Constitución, nº 7.

El inmueble tiene la siguiente referencia catastral donde se ubica tiene la siguiente: 5943334, según se aprecia en el plano de situación.

1.5.-  NORMATIVAS APLICABLES

En este apartado se desarrollan todas las normativas de aplicación en las que se justifican los cumplimientos de las mismas.

Estas normas son:

1.5.1.- DECRETO 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la comunidad Autónoma de Extremadura, en la categoría 9.4.b  del Anexo II, por ello es preceptivo la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada según se regula en los artículos 20 al 29 del citado reglamento.

1.5.3.- DECRETO 8/2003 de 28 de enero, por el que se aprueba el   Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.

1.5.4.- Cumplimiento de Normar Urbanísticas.

1.5.5.- Justificación Cumplimiento del CTE.

El 4 de marzo de 2011 entró en vigor el Reglamento (CE) Nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinado al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales).

El apartado 1 y 2 del artículo 23 del Reglamento establece que los explotadores notificarán a la autoridad competente, antes de iniciar las operaciones, los establecimientos o plantas bajo su control que estén en actividad en cualquiera de las fases de generación, transporte, manipulación, procesamiento, almacenamiento, introducción en el mercado, distribución, uso o eliminación de subproductos animales y productos derivados, facilitarán a la autoridad competente información sobre:

- Categoría de los subproductos animales o productos derivados bajo su control.

- La naturaleza de las operaciones realizadas utilizando como materia prima subproductos animales o productos derivados.

Los explotadores facilitarán a la autoridad competente información actualizada sobre los establecimientos o plantas bajo su control, incluida toda modificación significativa de su actividades, tal como el cierre de un establecimiento o una planta existente.

2.- ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS y

PRODUCTOS

2.1.- DESCRIPCIÓN de la ACTIVIDAD.

La actividad a desarrollar es la de “TALLER DE TAXIDERMIA, PREPARACIÓN TROFEOS DE CAZA Y TRANSPORTE SANDACH PARA USO EXLUSIVO TAXIDERMIA”, la actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 81/2011, concretamente en la categoría 9.4.b de su Aneso II, relativa a “Instalaciones para la eliminación, distinta de la incineración y coincineración, o el aprovechamiento de SANDACH, no incluidas en el Anexo I”

Aunque también tiene mucho que ver con otras actividades como la siguiente:

IAE: 659.9

GRUPO 495. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p.

Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de objetos tales como artículos religiosos; artículos de marfil, ámbar, hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de modelar y similares; artículos para fumador; pantallas para lámparas; estatuas, figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno; talleres de taxidermia, naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias manufactureras diversas no especificadas anteriormente.

Personal y horario de funcionamiento:

La actividad se desarrollará por el Promotor, considerándose de partida la ocupación de 1 operario, si previsión de incremento de la plantilla.

El horario de la actividad estará en función de lo reglamentariamente estipulado por la Delegación de Gobierno de Badajoz, Ayuntamiento de Mengabril.

En primera instancia la jornada de trabajo será entre las 16,00 h. y 20,00 h. de lunes a viernes.

2. 2 - DESCRIPCIÓN DEL LOCAL SU ESTADO E INSTALACIONES

2.2.1.- RELACION DETALLADA de la EDIFICACION.

Pasada la inspección al local de referencia el mismo se encuentra totalmente terminado y se ajusta a su estado anterior por lo que no se han realizado ningún tipo de obras de reforma.

El local se encuentra diáfano, con puerta de acceso de dos hojas abatibles de 1,38m. de anchura por 2,48m. de altura y una ventana de 2,04m. de anchura, y por la parte trasera da al patio interior situado al final de la parcela, por el que se accede a través de la puerta de 0,93m. de anchura, lo que garantiza una buena iluminación y ventilación natural.

El taller por consiguiente mide 5,83m. de anchura por 9,88m. de fondo, lo que da una superficie total útil de 57,60m2., y con una altura libre de 3,25m.

En el patio se encuentra el aseo de 1,78m. de anchura por 1,53m. de fondo, lo que da una superficie útil de 2,72m2, con el siguiente equipamiento: lavabo y inodoro, dispone también de una ventana que sirve de ventilación e iluminación.

En el fondo del patio dispone de la pila lavadero de 1,20m. de anchura por 0,80m. de fondo, encontrándose esta alicatada e impermeabilizada, para recoger y  controlar los vertidos en el proceso de cocción.

El acceso desde la Avenida de la Constitución hasta el local nº 7  de una sola planta baja es muy fácil, pues se encuentra a un peldaño de la rasante del acerado, (plano nº 3).

Serán necesarios realizar las siguientes obras y equipamientos:

a) Arqueta separadora de grasas, que se colocará antes de la evacuación de la red interior de saneamiento a la red general municipal.

b) Colocación de cestillos de retención de sólidos situado en el sumidero del patio.

c)  Colocación de campana extractora con filtro de carbón activo en la Chimenea de cocción de trofeos.

El programa de distribución que presenta el local para adecuarlo al uso requerido está compuesto por la aparición de varias estancias con usos diferenciados para cada una de ellas:

-  Zona de taller: Es un espacio diáfano y libre donde se colocarán las mesa de trabajo de madera con su torno, y de un arcón donde se alojarán las cabezas del animal con piel una vez se  han recogidas, la cual dispone de una superficie total útil de 60,32 m2.

- En el patio se realizará la cocción del trofeo en la pila lavadero estanca, para evitar posibles vertidos para separar la carne del hueso, igualmente los productos de desecho de esta fase se almacenarán en contenedores adecuados (bidones plásticos estancos y herméticos).

La zona de taller de taxidermia se diferencian otras subzonas :

- Zona de almacenamiento de trofeos en fresco: cámara congeladoras en las que se guardarán los trofeos hasta su preparación, estas cámaras llevan debajo un sistema de bandejas estancas con el fin de evitar cualquier vertido.

- Zona de cocción: cerrada por bordillo o altillo y alicatada perimetralmente para evitar cualquier vertido accidental.

- Zona de desolle: situada junto a los contenedores estancos y herméticos que serán retirados por empresa autorizada.

- Zona de contenedores: zona en la que se ubican los contenedores estancos facilitados por empresa autorizada para su retirada.

- Zona de última preparación: mesa en la que se realizan los trabajos de pulido y acople de trofeos a las peanas.

- Zona de almacén: zona en la que se almacenan los trofeos preparados a la espera de la recogida por su propietario así como otros útiles y herramientas.

La zona de lavado y desinfección de útiles: En esta zona se desinfectarán mediante productos limpiadores y desinfectantes permitidos los enseres que se utilicen.

Aseo: Vestuario de operarios: anexo a la zona del taller de taxidermia, contará con un pediluvio con agente desinfectante adecuado así como agua corriente, líquido desinfectante para manos y zona de almacenamiento de ropa laboral.

Sistema de registro y trazabilidad: Se dispone de un libro de registro de trofeos autorizado por el Director General de Medio ambiente, en el que se anotan todos los movimientos de trofeos, en el que se anotan los datos referentes a la fecha de recepción del trofeo, especie, titular del trofeo, finca en la que se abatió y número de trofeos por titular. Este libro estará a disposición de la autoridad competente en la oficina de la instalaciones.

Además de este control interno se constata que todos los trofeos se recepcionan en campo con el correspondiente precinto colocado por veterinario oficial designado para la acción cinegética, en la correspondiente guía de transporte expedida por el mismo veterinario.

SUPERFICIES:

El local tiene una superficie útil  total de 60,32 m2., distribuyéndose de la siguiente forma:

- Superficie útil:

- Zona de taller............................................................=          57,60m2

- Zona de aseo.... .......................................................=           2,72  “

Total superficie útil....................................................=        60,32 m2

- Total superficie construida ....................................=        67,13 m2

2.2.2.- DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS.

2.2.2.1.-  Productos.

Los productos utilizado para la limpieza de los animales, son sal para el salado y curtido de la piel.

Para la cocción se utiliza Perióxido de hidrógeno.

Para la limpieza de los utensilios utilizados para la elaboración de los productos son el Perióxido de hidrógeno, legía desengrasante amoniacal y agua.

2.2.2.2- Capacidad de producción y producción prevista.

La producción prevista para esta actividad, al ser artesanal no se puede establecer un número por un tiempo determinado.

2.2.2.3.- Sistemas de almacenamiento y expedición.

El almacenamiento se realiza en el local que se refleja en los planos. Este almacenamiento del producto terminado se realiza, dependiendo del tipo de producto, metiéndolos en cajas, en bolsas, o colgándolos en las paredes del almacén.

3.- ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO.

El proyecto se desarrolla en el casco urbano de la localidad de Mengabril (Badajoz). Esta localidad esta situada al suroeste-de la provincia de Badajoz en un entorno de dehesa y alcornocal, por lo que los aspectos relacionados con la climatología, geología, suelos, medio biológico, medio hídrico y calidad del aire, no son relevantes para la actividad que se pretende realizar.

4.- CONSUMO de MATERIAS PRIMAS, AGUA y

ENERGIA.

4.1.-  MATERIAS PRIMAS

Las materias primas utilizadas para su transformación, son los animales provinentes de cacerías, monterías, pesca, etc. Se trata de una actividad de elaboración y transformación en productos de ornamentación y decoración.

No se realiza el almacenamiento de materias primas, solo el almacenamiento de estas una vez elaboradas antes de la expedición a sus respectivos compradores.

4.2.-  MATERIAS AUXILIARES

No se establece la utilización de materias auxiliares.

4.3.- AGUA.

El agua que se utiliza para la actividad proviene de la red general de abastecimiento de agua del Excmo. Ayuntamiento de Mengabril (Badajoz). Es agua para el consumo humano y por lo tanto potable.

Las características de la red por la que se abastece el local están detalladas en el apartado de instalación de fontanería.

4.4 ENERGÍA

La presente memoria define y detalla las prescripciones y elementos que cumple la instalación eléctrica del local para lograr una distribución segura y versátil de la corriente eléctrica y una discriminación máxima del posible fallo eléctrico, mediante circuitos y mecanismos de protección.

4.4.1 Características generales de la instalación.

Todas las canalizaciones, cajas y armarios, junto a los conductores y mecanismos comparten la característica de ser materiales no propagadores de la llama, lo que también se conoce como autoextinguibles (tipo Ml según la NBE-CPI-96).

La instalación está ejecutada de manera que se posibiliten las verificaciones y ensayos oportunos de obra, así como las necesarias operaciones de mantenimiento que le sean propias.

Las características de las instalaciones existentes en el local de referencia son:

*  Instalación de electricidad completa, compuesta por las siguientes partidas:

- Línea Repartidora

- Cuadro Protección individual

- Interruptor automático magnetotérmico bipolar 16A.

- Interruptor automático magnetotérmico bipolar 10A.

- Interruptor diferencial de 0,03 A de sensibilidad y 32 A de intensidad

- 3 circuitos de alumbrado

- Circuito de otros usos

- Tomas de corriente empotrada de 10/16 A. de 1mm2.

- Tomas de corriente  empotrada de 10/16 A. de 2,5mm2.

- Líneas empotradas, equipos con luminarias tipo pantalla fluorescentes vistas de cuatro tubos fluorescente tipo estanca en la zona de taller.

- Equipo de emergencia

- Colocación de 1 extintores distribuidos según plano

- Instalación de rociadores colocados en el techo como medida de protección contra incendios.

* Instalación de fontanería completa, que comprende las siguientes unidades:

- Canalización de cobre empotrada de 18/22 mm. de diámetro nominal

- Canalización de cobre empotrada, de 15 mm. de diámetro nominal

-    Desagües de los aparatos sanitarios en PVC.

- Instalación de la loza formada por:

En el plano nº 03 se puede observar donde se encuentran ubicado el aseo, apreciándose su equipamiento.

4.5 CONSUMOS.

ELEMENTO	                                           Cantidad	                             Consumo

- Materias Primas

- Agua

Lavabo…………………………..   1 ud………………………………0,40 l/s

Inodoro…………………………….1 ud………………………………0,40 l/s.

Grifo en patio..............................  1 ud..........................................0,40 l/s

Total Agua..................................................................................... 1,20 l/s

- Energía............................El local dispone de un contador que recogerá los consumos de la propia actividad

5.- EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. MEDIDAS PREVENTIVAS y CORRECTORAS.

5.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

5.1.1.- Emisiones a la atmósfera:

Debido al tipo de actividad se instalará una Chimenea asociada a los vapores emitidos durante la cocción de los trofeo, como foco de emisión, siendo su tipo de foco confinado y sistemático, con la Clasificación Real Decreto 100/2011: grupo y código (04 06 17 04), con el proceso asociado a la Actividad asimilable al proceso de productos de origen animal con capacidad inferior a 4.000 Tm/año.

Por consiguiente el foco 1 emitirá a la atmósfera los vapores de la cocción de los trofeos. Con objeto de minimizar los olores derivados de la cocción, se instalará una campana extractora con filtro de carbón activo.

5.1.2.- Humos, gases, olores y aire caliente o enrarecido:

Otros focos de emisión a la atmósfera de menor incidencia medioambiental son los siguientes:

a) Almacenes de subproductos animales no destinados a consumo humano: en ellos se producen emisiones difusas de olores. El control de la contaminación atmosférica provocado por las mismas se llevará a cabo mediante el establecimiento y cumplimiento de medidas técnicas equivalentes a los valores límite de emisión (VLE).

Estas medidas son:

- Los subproductos animales deberán almacenarse en recipientes o instalaciones cerradas y la duración de este almacenamiento deberá minimizarse tanto como sea posible.

- Las áreas donde se almacenen los subproductos animales deberán limpiarse con frecuencia.

No obstante, el almacén de residuos tendrá una periodicidad de higiene según se indica en el presente cuadro para evitar la salida de olores que dañen el medio ambiente:

TABLA 3.1.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

| Operación | Periodicidad |
| --- | --- |
| Limpieza de los contenedores | 3 días |
| Desinfección de los contenedores | 1,5 meses |
| Limpieza del suelo del almacén | 1 día |
| Lavado con manguera del suelo del almacén | 2 semanas |
| Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc. | 4 semanas |
| Limpieza general de las paredes y techos del almacén incluidos los elementos del sistema de ventilación, luminarias, etc. | 6 meses |
| Desinfección, desinsectación del almacén de contenedores | 1,5 meses |

5.2.-  CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

La actividad de taller puede ser considerada como molesta, debido principalmente a los malos olores de los materiales a transformar.

En el proyecto básico se estudia el cumplimiento del DECRETO 19/1.997, de 4 de Febrero, DE REGLAMENTACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.

Como medida de protección  y control de la contaminación acústica se tendrá en cuenta:

a) No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuto nivel de recepción externo sobre pase los valores establecidos n el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

b) La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

5.3.-  CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

La contaminación lumínica es toda aquella luz que se emite o escapa por encima de la horizontal de las luminarias en el alumbrado exterior.

Dicha luz produce un halo luminoso o resplandor sobre las poblaciones, al iluminar las partículas de polvo o agua que el aire contiene en suspensión. Cuando hay nubes la base de éstas se ve iluminada.

Se considera también como contaminación lumínica toda aquella luz que se escapa fuera de la zona que queremos iluminar, es decir, toda la energía luminosa desaprovechada, pues directa o indirectamente tiene efectos perjudiciales sobre el medio ambiente.

Como medidas contra la contaminación lumínica se prescriben las siguientes:

1) El uso de luminarias adecuadas al el estudio luminotécnico de la zona a iluminar.

2) Como características fundamentales de las luminarias se tendrán las siguientes:

-La lámpara nunca deberá sobresalir de la boca del deflector, para que el haz de luz no sobresalga de la zona que queremos iluminar.

-El cristal de cierre, de existir, deberá ser plano y transparente, puesto que los cristales abombados o prismáticos dispersan la luz produciendo importantes pérdidas de energía y deslumbramiento.

- SDFASD La boca del deflector deberá orientarse siempre hacia el suelo, con el cristal en posición horizontal. Cuando la zona a iluminar se encuentre fuera de la vertical de la luminaria, se utilizará una con deflector asimétrico, manteniendo horizontal la boca del deflector.

2) Evitar los excesos en iluminación que producen pérdidas de luz por reflexión en suelos y objetos sobre iluminados.

La contaminación lumínica que produce el local objeto de estudio es NULA. El local no dispone de luminarias colocadas en el exterior.

5.4.-  CONTAMINACIÓN DEL SUELO, DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

No se puede producir ninguna contaminación de estas aguas, ni del suelo, ya que la actividad está en casco Urbano.

Las aguas sucias provenientes del los servicio y lavaderos, vierten a la red municipal de saneamiento. Para realizar este vertido a de tenerse la autorización por parte del ayuntamiento de la localidad. La depuración, el control y la vigilancia de estos vertidos los realiza el propio ayuntamiento, ya que los vertidos van a la Estación Depuradora Aguas Residuales de la población.

Para la cumplimentacion de este apartado se ha justificado en el documento básico de salubridad en su apartado de evacuación de aguas que se desarrolla en el proyecto.

5.5 RESIDUOS.

Focos generadores de residuos.

En nuestro caso los únicos residuos que se pueden generar son los producidos del descarne de los animales para el curtido de la piel, piel, huesos y cornamentas.

Estos residuos están clasificados como SANDACH.

Las cantidades de este tipo de residuos es variable, ya que se concentra mas cantidad en la época de temporada de caza, pero en nuestro caso y haciendo una media anual estaría sobre los 100 kg al año de estos residuos.

Las medidas correctoras para tratar estos residuos son el almacenaje en el almacén de residuos en un congelador o contenedor.

Posteriormente estos residuos peligros son recogidos por Gestores Autorizados y en este caso por la empresa EXTREMEÑA DE GRASAS, S.A., con C.I.F.: A-28487429,  con domicilio social en Polígono El Prado, s/nº,   Mérida .

La actividad a desempeñar es de escasa entidad en lo referente a generación de residuos, no obstante se hace una cuantificación de los posibles residuos que se puedan generar clasificándolos en la memoria del proyecto.

De conformidad con el artº 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida.

6.- ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS.

La población donde se pretende instalar la actividad, está ubicada entre un enclave de claras zonas de caza mayor y menor. La Sierra de Pela, La sierra de las Cruces, La Sierra Yelves, Cabeza Redonda, Castuera, Fuenlabrada de los Montes, etc.

Pedro esta considerado como un marco incomparable para la practica de estos deportes y la localidad de Mengabril se encuentra enclavada entre varias zonas donde se practica la caza.

El acceso a esta localidad es suficientemente bueno ya que las carreteras que la comunican con el resto de poblaciones cercanas están en un estado bueno de utilidad y conservación, como son don Benito, Medellín, Guereña, etc.

Se trata pues, de una localidad clave y estratégica para desarrollar la actividad comercial y artística que tiene la TAXIDERMIA.

7.- IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA

ACTIVIDAD.

No se corresponde realizar el proyecto de impacto ambiental, ya que la actividad se produce en zona de casco urbano y cumple, según se puede apreciar en los documentos adjuntos de la actividad, con los parámetros establecidos para el uso en las Normas Urbanísticas del Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Mengabril, (Badaoz).

8.- CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES

QUE PUEDAN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE.

8.1. - Puesta en marcha

El inicio de la actividad no podrá llevarse a cabo mientras la Dirección General de Medio Ambiente no dé su conformidad.

El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente, la fecha definitiva de inicio de la actividad en un plazo no superior a una semana desde su inicio.

A la hora de su puesta en marcha, no existen condiciones anormales que puedan afectar al medio ambiente.

Una vez otorgada conformidad con el inicio de la actividad, la DGMA procederá a la inscripción del titular de la AAU en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos.

8.2.-  Paradas temporales.

En caso de paradas temporales de la actividad, no se producen deterioro de las instalaciones ni posibles averías dentro de las mismas, sin peligro para el medio ambiente ni la población.

Independientemente se realizarán revisiones de las instalaciones periódicamente.

8.3.-  Fugas o fallos de funcionamiento.

Se llevará a cabo un mantenimiento continuo de las herramientas y maquinaria pequeña, con el objeto de evitar deterioros que den lugar a que se produzcan fallos de funcionamiento que generen vertidos contaminantes.

8.4.-  Cierre definitivo.

En caso de tener que proceder al cierre definitivo de la instalación, se procederá a retirar todos los residuos que pueda haber y la limpieza completa del local.

9.- NORMAS CORRECTORAS.

Se prescriben las siguientes normas correctoras:

La realización minuciosa de todas y cada una de las obras que se explican en todos y cada uno de los apartados que componen este proyecto para dotar al inmueble de las instalaciones y medidas necesarias para desarrollar la actividad de TALLER de TAXIDERMIA.

CONCLUSIÓN FINAL

El Arquitecto Técnico que suscribe considera que los documentos que acompañan a este RESUMEN NO TÉCNICO de todas las indicaciones especificadas en el proyecto básico, servirán para facilitar su compresión a efectos del trámite de información pública.

Por lo que espera que por parte de los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, Dirección General de Medio Ambiente, de la Junta de Extremadura, tenga a bien de informar favorablemente sobre la autorización ambiental unificada de Expte: AAU 13/             a determinar por la Consejería.

No obstante el Técnico que suscribe esta a disposición de los mismos para cuantas aclaraciones y ampliaciones de datos juzguen oportunos.

Don Benito,  Septiembre de 2.013

El Arquitecto Técnico

Fdo.: Francisco Muñoz parejo

Coleg. nº: 380