0.-	OBJETO DEL PROYECTO.	2

1.-	AUTOR DEL PROYECTO.	2

2.-	LOCALIZACIÓN Y DESCRIPICION DE LA PARCELA.	3

2.1.-	CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA.	3

2.2.-	ANTECEDENTES. SITUACION ACTUAL, INFRAESTRUTURAS.	4

3.-	DESCRIPCIÓN DE la ACTIVIDAD, clasificacion de la actividad y justificacion normativa tecnico-sanitaria.	4

4.-	descripcion y justificacion inversiones.	6

5.-	contenido de la solicitud de autorizacion ambiental de instalaciones ganaderas.	7

6.-	PRESUPUESTO DEL PROYECTO.	8

# OBJETO DEL PROYECTO.

Se redacta el presente Documento Técnico de instalación de granja de pollos de engorde INDUSTRIAL a petición de Doña Isabel María Algaba Hernández con NIF 80.068.434-Y en representación propia y domicilio en Calle Vía Láctea nº 178 (DC 128) de Cunit (43881 Tarragona); para definir la obra civil e instalaciones para la puesta en funcionamiento de una granja de pollos de engorde (broilers) para alcanzar una capacidad final de 61.750 plazas a ubicar en el término municipal de Badajoz (Badajoz), en una finca de 3,7765 ha formada por la parcela 12 polígono 680, propiedad del promotor.

Hay que hacer constancia que el presente documento se presenta como UNA MODIFICACION SUSTANCIAL a la concesión administrativa concedida según se refleja en la resolución del pasado 4 de Octubre de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga “Autorización Ambiental Unificada para la instalación de una explotación avícola de engorde de pollos promovida por Doña Isabel María Algaba Hernández en el término municipal de Badajoz”; tal y como viene recogida en el expediente AAU13/037, siendo modificada por una modificación no sustancial.

La modificación al expediente presentado se justifica ante la necesidad de dividir la nave proyectada para el alojamiento del ganado que tenía unas dimensiones de 2.275 m2 (13x175 m), al proyectar un manejo dividido en dos naves unidas separada por una sala de control común y una capacidad final de 37.282 pollos/ciclo. Esta solución planteada inicialmente no es la más idónea para el bienestar animal de los animales circunstancia por la que se ha optado definitivamente por realizar dos naves independientes y separadas entre sí de 130x13 m (1.690 m2), con una capacidad máxima de 61.750 pollos (hay que indicar que d ela nave de 2.275 m2 se solicito una modificación no sustancial para una nave de 1.690 m2, si bien el proyecto global es la de realizar dos naves de 1.690 m2), cantidad superior al doble de la propuesta de modificación no sustancial por lo que se solicita una modifica sustancia; si bien se proyectan aquellas instalaciones medioambientales exigidas para el número total de pollos que se pudieran engordar por ciclo en la explotación

# AUTOR DEL PROYECTO.

D. Agustín Maldonado Gallego,  Doctor Ingeniero Agrónomo, colegiado Nº 386 por el Colegio de  Ingenieros Agrónomos de Extremadura.

# LOCALIZACIÓN Y DESCRIPICION DE LA PARCELA.

La  finca se sitúa en el término municipal de Guadiana del Caudillo, en la provincia de Badajoz, corresponde con  la parcela 12 del polígono 680, del plano de Catastro, ocupando una superficie total de 3,7765 ha.

Se accede a la finca a través de un camino asfaltado de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que sale de la población de Guadiana del Caudillo hacia el canal de Montijo y a una distancia aproximada de 1,4 km sale un camino rural que une con la carretera EX209, el cual rodea a la parcela al norte y oeste de la misma.

La finca se encuentra en las siguientes coordenadas: x= 697.954,18 m; y= 4.311.293,20 m del uso 29.

## CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA.

La explotación avícola se ubica en el polígono 680 parcela 12 del término municipal de Badajoz (Badajoz). El Plan General de Ordenación Urbana de Badajoz en su Documento 3 (Normativa Urbanística de los Núcleos Urbanos Rurales, Núcleos Urbanos Secundarios y Suelo No urbanizable) en su titulo 5 (Suelo No Urbanizable) capitulo 1, sección 1 articulo 5.1.1. (Condiciones Generales) establece que las condiciones generales de la edificación y las limitaciones relativas a las diferentes áreas del territorio se establecen en el titulo 3, capitulo 4 de la Normativa Urbanística General y en los Planos de Ordenación. Teniendo en cuenta estos últimos tal y como se observa en la documentación gráfica de la memoria (plano nº1) y en la ilustración nº 4 la finca de referencia se califica como Suelo no urbanizable Especial Protección Planeada, y más concretamente como Espacio Protección Planeada Estructurada (EPP) Tierras de Regadío (ER). La actividad que se desarrolla es el cebo industrial intensiva de pollos, por lo que el uso es COMPATIBLE según establece el artículo 3.4.20 (Suelo no urbanizable de especial protección planeada) al permitirse la actividad industrial vinculadas a la transformación de productos agrícola-pecuarios

En el articulo 3.4.8 (Condiciones generales de las construcciones e instalaciones de equipamientos o industrias) establece en su apartado a) que este tipo de actividad de cría intensiva industrial de pollos se permitirá ubicarla en suelo no urbanizable cuando los usos o actividades que se pretendan implantar se encuentren reguladas por una legislación o normativa sectorial que obliga a su implantación o alejado de  núcleos de población, circunstancia que ocurre para la actividad indicada al establecer la normativa medio ambiental de Extremadura (LEY 5/2010 y Decreto 81/2011) en su anexo IV (Régimen de distancias mínimas para actividades consideradas peligrosas, insalubres y molestas) que este tipo de instalaciones tienen que estar a más 1.000 m de los núcleos de población

La normativa municipal de Badajoz permite la construcción en este suelo de acuerdo con los siguientes puntos, tal y como marca el artículo 3.4.8 para establecimientos industriales:

|  | Normativa Municipal | Características del proyecto | Cumplimiento de la normativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie mínima | 35.000m² | 37.765 m2 | SI |
| Edificabilidad | 0,2 m2/m2 (7.553 m2) | < 0,2 m2/m2 (3.380 m2) | SI |
| Altura edificación | 8 m | 2,7 m | SI |
| Nº de alturas mx | 1 planta | 1 planta | SI |
| Retranqueos | 10 m | 10 mts | SI |
| Tipología edificación | ELA | Naves | SI |

## ANTECEDENTES. SITUACION ACTUAL, INFRAESTRUTURAS.

En la finca (polígono 680 parcela 12) no existe ningún tipo de instalación ni actividad en estos momentos dedicándose en la actualidad al cultivo de cereales de primavera bajo riego.

# DESCRIPCIÓN DE la ACTIVIDAD, clasificacion de la actividad y justificacion normativa tecnico-sanitaria.

Las naves e instalaciones proyectadas sirven de base física para la realización de la actividad de engorde de pollos (61.750 broilers) teniendo en cuenta que va a existir dos naves de 130x13 m (1.690 m2), si bien la nave se divide en una zona de sala de control de 65 m2 en la cabecera de la nave y una zona totalmente diáfana de 1.625 m2 (125x13 m) donde se engordaran los pollos. Disponiendo las naves de sistemas automáticos de control térmico y de humedad consiguiéndose densidades altas (39 kg/m²), variando está en función de la época del año. El proceso consiste en la entrada de pollos con pocos días de vida (uno o dos días; los pollos son aportados por la propia integradora procedentes de sus granjas de multiplicación), si bien los pollos que se engordan en la explotación van a tener una doble orientación, pues cuando los pollos alcancen un peso medio de 1,8-2 kg se sacaran 6.500 pollos (es la cantidad de pollos que caben en un camión de transporte) para su aprovechamiento como pollo de asador de cada una de las naves, el resto de los pollos finalizaran su ciclo hasta los 2,8 kg y los 47-50 días momento en el que se vaciaran las naves de forma que la capacidad máxima de la nave no supere los 39 kg/m2, por lo que inicialmente entraran en la nave 61.750 pollos, si bien estos se sacaran en dos tandas de 13.000 (6.500 pollos por nave) y 48.750 pollos (24.375 pollos por nave) con 2 y 2,8 kg respectivamente.

Los pollos una vez que entran en la nave  mediante un sistema adecuado de control de Tº y humedad (cierre y apertura de ventanas automática, ventilación forzada con humidificadores en uno de los laterales de la nave, sistema de aporte de agua de alta densidad, aislamiento nave, cañones de aire caliente), y el aporte de piensos adecuados a las necesidades de los animales (el pienso es suministrado por la empresa de piensos siendo su consumo ab-libitum mediante tres líneas de comederos automatizados desde los silos ubicados en uno de los laterales de la nave), se consigue que en un periodo máximo de alrededor de siete semanas los animales alcancen el peso deseable de 2-2,8 kg, dependiendo del sexo del animales, para proceder a su venta. Las instalaciones de suministro de agua están altamente cualificadas al disponer la nave depósito de agua conectado a la red general de agua de la nave para realizar los tratamientos sanitarios que consideren oportunos los servicios veterinarios responsables de la explotación. Tal es el nivel tecnológico alcanzado que los pollos disponen de hilo musical para mejorar sus condiciones de vida.

Una vez realizado la venta y vaciado de la nave (la granja se integrara a una de las empresas integradoras existentes), se procederá a la limpieza y desinfección de la nave, con lo que cada dos meses se habrá conseguido renovar el ciclo (optimizar el proceso es complicado por eso se trata de conseguir una media de 5 ciclos/año). Una vez limpia y desinfectada la nave se procederá a prepararla para el próximo ciclo trayendo cascarilla de arroz para la cama. El proceso de desinfección de las instalaciones será llevado a cabo por una empresa especializada para de esta forma dar cumplimiento al decreto 133/96 sobre residuos peligrosos.

La yacija y gallinaza obtenida con la  limpieza de la nave será almacenada en el estercolero para su posterior venta a agricultores de la zona como abono orgánico.

Por otro lado para conseguir una limpieza adecuada de la nave se procederá a limpiar la nave en seco mediante aspiradora industrial y vaporeto de vapor de agua, de forma que se consiga ahorrar en el consumo de agua y se evite la contaminación de los suelos; no obstante en aquellos casos que sea necesario se inyectara agua a presión sobre la solera, circunstancia que obligara a realizar un sistema de recogida de aguas de proceso para evitar sea vertida al medio, para ello existe un deposito de almacenamiento de estas aguas sucias y del lixiviado del estercolero de 16 m3 de capacidad suficiente para almacenar el agua utilizada en el proceso en la limpieza de la nave, siendo esta agua retirada por una empresa especializada en este tipo de residuos.

Por último los animales muertos durante su proceso de engorde serán recogidos diariamente y almacenados en un contenedor que la Junta de Extremadura dispondrá en cada una de las instalaciones avícolas para su posterior traslado a punto de eliminación autorizado por empresa especializada, dando con ello cumplimiento al R.D. 1429/2003 y al Reglamento de 1774/2002 de la CE.. Además la empresa promotora se compromete y declara que cumplirá con todos los requisitos y exigencias que vengan establecidos por el Reglamento (CE)  1774/2002.

El resto de los residuos que se generen (cartón, envases de medicamentos, restos de pienso, bombillas, ….) se dispondrán de varios depósitos específicos e individuales para su retirada bien por los servicios municipales del ayuntamiento o por empresa gestora de residuos autorizada según proceda.

# descripcion y justificacion inversiones.

Se proyecta una explotación avícola de engorde de pollos con capacidad para 61.750 plazas a criar en dos naves de 1.690 m2 (130x13 m) cada una. Cada una de las naves se encuentra dividida en dos zonas: una sala de control en la cabecera de 65m2 85x13 m) y una segunda zona totalmente diáfana donde se engordan los pollos  de 2.625 m2 (13x125 m). No obstante para cumplir con las exigencias medio ambientales y de bienestar animal es necesario la realización de una serie de acometidas que a continuación detallamos:

( Nave de pollos nº1 de 1.690 m2 (13 x 130 m), donde se incluye la sala de control de 65 m.

( Nave de pollos nº2 de 1.690 m2 (13 x 130 m), donde se incluye la sala de control de 65 m.

( Estercolero de 65 m3.

( Vado sanitario.

( Pediluvio entrada nave de pollos.

( Cerramiento granja de pollos.

( Fosa de recogida de aguas de proceso de 16 m3.

( Instalaciones por nave:

  - 3 silos de 16.000 kg.

  - 2 depósitos de agua de polietileno proyectado de 20.000 l.

  - 1 depósito de gas propano.

  - Sistemas de alimentación, bebederos, refrigeración y ventilación.

# contenido de la solicitud de autorizacion ambiental de instalaciones ganaderas.

De acuerdo con la normativa en vigor (Ley 5/2010), se realiza el presente punto donde se desarrollan todos aquellos puntos de obligado cumplimiento para la tramitación de las licencias de actividad y medio ambiente incluidas en la Autorización Ambiental Unificada (AAU). Decir que la actividad y explotación proyectada se encuentra descrita dentro del Grupo I (Ganadería, agricultura y núcleos zoológicos) apartado 1.1 (Instalaciones ganaderas destinados a la cría de aves que dispongan de un nº de emplazamiento o animales superior a 9.500 pollos de engorde).

( Para la recogida y almacenamiento de los lixiviados del estercolero y aguas sucias de la explotación se dispondrá de un depósito de almacenamiento de 16 m3.

( Un estercolero para recogida de enmiendas orgánicas procedente de la limpieza de las naves de 105  m3 de capacidad.

( Según marca la Ley de Suelo las instalaciones de nueva creación deben de tener un plan de reforestación para el resto de la parcela no utilizada y para conseguir su conservación e integración en el medio cuando la actividad solicitada desaparezca. En nuestro caso estamos hablando que la finca se encuentra cultivada por cultivos anuales bajo riego de alta productividad que mantendrán su aprovechamiento a excepción de la zona urbanizada por la nave.

( Con respecto al plan de restauración el promotor se compromete a restaurar la zona afectada a su situación inicial mediante el derribo de las naves, transporte de los materiales a un centro autorizado y aplicación de sustrato vegetal de forma tal que la parcela pueda continuar con su uso actual aprovechamiento a diente de su pasto por el ganado, plantando encinas en toda su extensión y protegiéndolas para conseguir con ello mantener y conservar el hábitat actual.

( La empresa promotora se compromete y declara que cumplirá con todos los requisitos y exigencias que vengan establecidos por el Reglamento (CE)  1774/2002, suscribiendo para ello un contrato con empresa autorizada para la retirada de los animales muertos en la explotación.

# PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

El presupuesto de ejecución del presente proyecto de explotación avícola, se encuentra detallado en el documento Mediciones y Presupuestos, que acompaña al presente proyecto, y asciende a un total 252.500 EUROS (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  EUROS)

CAPITULO 1 (MOVIMIENTO DE TIERRA)		31.882,71

CAPITULO 2 (CIMENTACION Y SOLERA)		50.851,09

CAPITULO 3 (ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA)	100.242,04

CAPITULO 4 (ALBAÑILERIA Y ACABADOS)		22.532,44

CAPITULO 5 (INST. ELECTRICA)		21.526,52

CAPITULO 6 (INST SANEAMIENTO)		4.571,13

CAPITULO 7 (INST PROTECCION CONTRA INCENDIOS)	496,62

CAPITULO 8 (CARPINTERIA METALICA)		18.708,32

CAPITULO 9 (CONTROL DE CALIDAD)		927,53

CAPITULO 10 (SEGURIDAD Y SALUD)		761,60

TOTAL PRESUPUESTO			252.500

BADAJOZ, NOVIEMBRE DE 2013.

El DOCTOR INGENIERO AGRÓNOMO

Fdo.: Agustín Maldonado Gallego

Colegiado nº 386.