Memoria Descriptiva de Taller de Taxidermia

Ubicación: C/ san juan, 7

Localidad de  Carbajo (Cáceres)

Promotor: Jesús Grande Acuña

Autor: Federico Gonzalo Gutiérrez

JUNIO 2014

### ANTECEDENTES

### INTRODUCCIÓN

Para cubrir las necesidades de la zona de Carbajo y alrededores, con respecto a los servicios de taxidermia, ya que son ricas en caza, se realiza la apertura de este servicio sita en la Calle San Juan, 7, por lo que se redacta esta memoria para realizar la Comunicación Ambiental.

### OBJETO DEL PROYECTO

Redactar esta memoria que describa las características constructivas, de instalaciones y de funcionamiento del local donde se va a ejercer la actividad de Taxidermia, así como la justificación de la legislación vigente para mencionada actividad y conseguir la Comunicación Ambiental de la misma ante la Administración y el Ayuntamiento.

La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 81/2011, concretamente en la categoría 9.4.b de su Anexo II, relativa a “Instalaciones para la eliminación, distinta de la incineración y consideración, o el aprovechamiento de Sandach, no incluidas en el Anexo I”

### TITULAR DE LA ACTIVIDAD

El encargo lo realiza Jesús Grande Acuña, con DNI 76074015 C, vecino de la localidad de Carbajo, con domicilio en la C/ San Juan, 7.

### TÉCNICO REDACTOR DE LA MEMORIA

D. Federico Gonzalo Gutiérrez, Ingeniero Técnico Agrícola.

### EMPLAZAMIENTO

Está situado en la C/ San Juan, 7 en la localidad de Carbajo (Cáceres)

### Servicios urbanos

La parcela objeto de esta memoria está calificada como Suelo Urbanizable en el correspondiente instrumento de Planeamiento, cumpliendo el art. 82 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del Suelo y Valoraciones y Ley 8/90, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo.

### ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS

### DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad a desarrollar es la de Taxidermia, recogida en el Anexo II.

Se encuadra en el IAE como 659.9. Este epígrafe comprende la fabricación de objetos tales como artículos religiosos, de marfil, ámbar, hueso, nácar…, artículos de cera, parafina, pasta para modelar y similares, artículos para fumador, pantallas para lámparas, estatuas, figurines, artículos de lujo para adorno, y otras muchas no especificadas.

La actividad la desarrollará el promotor, sin contratación adicional.

El horario será el estipulado por el Ayuntamiento de Carbajo y la Delegación del Gobierno de Cáceres.

### DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Descripción de las instalaciones

Descripción del local donde se lleva a cabo la actividad: se trata de una planta baja de un edificio unifamiliar, ocupando una superficie de 73,35 m2.

Tiene la fachada principal en la C/ San Juan.

La superficie se distribuye en:

| Distribución | Superficie |
| --- | --- |
| Taller | 25,85 |
| Almacén | 7,5 |
| Patio | 30 |
| Aseo | 4 |
| Cocina | 6 |
| Total | 73,35 |

El local se encuentra respecto a los servicios  totalmente provisto de instalaciones necesarias, eléctricas y de iluminación, servicios de alcantarillado y abastecimiento y suministro de agua potable, ventilación del local directa al exterior.

El uso será el descrito en esta memoria: Taller de Taxidermia.

El edificio al que pertenece el local se encuentra en zona residencial con las tipología típicas del pueblo de Carbajo, cuyas plantas bajas son comerciales o cocheras.

Los acabados interiores son:

Almacén: guarnecido y enlucido de yeso horizontales, en techos. Enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales. Acabado de pintura plástica lisa color. Solado de gres antideslizante.

Sala de trabajo: guarnecido y enlucido de yesos verticales y horizontales. Solado de gres antideslizante. Acabado horizontal en pintura plástica de color.

La fachada exterior se encuentra enfoscada con mortero de cemento y acabado con pintura plástica exteriores en color.

La carpintería exterior es de acero, puerta de entrada de chapa tipo Pegaso, y carpintería interior de madera de pino barnizada. Acristalamiento de vidrio laminar.

### DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

Se recopilan los datos de propietario del trofeo en el Libro de Registro y la fotocopia de la autorización para el traslado de trofeos de caza expedida por la correspondiente Gerencia de Salud. Además se recopilan los datos de la carne extraída para quedar limpios los huesos, los subproductos se meten en un contenedor de residuos que será retirados por una empresa autorizada.

La preparación de los trofeos: se desuella la cabeza, se realiza el salado y el curtido de la piel, se hierve la cabeza del animal para separar la carne de los huesos, estos se tratan con peróxido de Hidrógeno en solución acuosa y se seca al sol para su posterior montado. La piel se monta en una peana o molde artificial.

Limpieza de las instalaciones: se realizan diariamente después de las operaciones con los trofeos. Se utiliza peróxido de hidrógeno, lejía y desengrasante amoniacal. La evacuación de aguas es el vertido AUTORIZADO, realizado a través del saneamiento, independiente de la actividad a la red general municipal de saneamiento.

El curtido: El curtido es el primer paso de la taxidermia, es un proceso largo y en ocasiones muy tardado ya que es muy artesanal y tiene muchos secretos. Lograr que las pieles queden suaves y elásticas implica un tratamiento muy específico, diferente para cada piel y cada situación.

Las técnicas y los procesos de curtido siguen siendo prácticamente los mismos, pero los productos han mejorado y facilitado curtir las pieles con mayor calidad y menor esfuerzo, proporcionando mayor vida a sus trabajos. Aquí se decide si la piel se trató adecuadamente y si está apta para ser montada.

Moldes: El molde es la estructura interna de la montura compuesta de poliuretano, material muy ligero de gran resistencia a la humedad y a los cambios de temperatura. Además, es muy fácil de adaptar por lo que permite crear formas realmente anatómicas.

### DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS.

Los productos utilizados para la limpieza de los animales, son sal para el salado y curtido de piel. Para la cocción se utiliza Peróxido de Hidrogeno.

Para la limpieza de utensilios utilizados para la elaboración de productos, peróxido de Hidrógeno, legía, desengrasante amoniacal y agua.

Capacidad de producción y producción prevista al ser artesanal no se puede establecer un número por un tiempo de terminado.

El almacenamiento se realiza en la zona almacén que se refleja en planos. Este almacenamiento depende del producto, en cajas, bolsas o colgados de la pared.

### ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO.

Se desarrolla en casco urbano, por lo que ni la climatología, geología, suelos, medio biológico, medio hídrico y calidad del aire, no habiéndose detectado valores relevantes en la zona de la actividad.

### MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA.

Las materias primas utilizadas, son animales provenientes de cacería, montería y pesca. Se trata de una actividad de elaboración y transformación de productos de ornamentación y decoración. No se almacenan materias primas.

MATERIALES AUXILIARES.

AGUA: el agua proviene de la red general de abastecimiento del Eximo. Ayuntamiento de Carbajo. Es agua para consumo humano, por lo que es potable. No hay que hacer ninguna modificación ni ampliación, el local donde se realizará la actividad cuenta con ese abastecimiento y con las instalaciones propias.

La evacuación de aguas residuales por la red de saneamiento también existente en el local.

ENERGÍA: ya cuenta con la red de la instalación eléctrica logrando una distribución segura y versátil de corriente eléctrica y mecanismos de protección. La instalación de Baja Tensión, realizada de acuerdo con el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (rd 842/2002) E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-BT.

### EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE.

### RESIDUOS

Los residuos peligrosos que se generaran por la actividad de la instalación industrial son los siguientes:

| Residuo | Origen | Código LER |
| --- | --- | --- |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. | Preparación de trofeos | 15 01 10 |
| Filtros de carbón activo | Depuración de los vapores de la cocción. | 02 01 99 |

Los residuos no peligrosos que generaran por la actividad de la instalación artesana son los siguientes:

| Residuo | Origen | Código LER |
| --- | --- | --- |
| Envases que contienen restos de sustancias no peligrosas o están contaminados por ellas. | Preparación de trofeos | 15 01 02 |
| Papel y cartón | Papel y cartón desechado | 20 01 01 |

Junto con la solicitud el titular del Taller de Taxidermia indicará que gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados de la actividad.

### CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

### Focos  de emisión

| FOCO DE EMISIÓN | TIPO DE FOCO | CLASIFICACIÓN | PROCESO ASOCIADO | SISTEMA DE MINIMIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chimenea asociada a los vapores emitidos durante la cocción de trofeos | Confinado y sistemático | 04 06 17 04 | Actividad asimilable al procesado de productos de origen animal con capacidad inferior a 4000 tm/año | Empleo de campana extractora con filtros de carbón activo. |

### Emisiones

El foco uno emitirá los vapores de la cocción de los trofeos.

### Medidas preventivas y correctoras.

Se instala una campana extractora con filtros de carbón activo.

Otros focos de emisión de menor incidencia medioambiental son los siguientes:

Almacenamiento de subproductos animales no destinados a consumo humano: se producen emisiones difusas de olores. El control de la contaminación atmosférica se llevara a cabo mediante el establecimiento y cumplimiento de las medidas técnicas equivalentes a los VLE. Estas medidas son:

- Los subproductos animales deberá almacenarse en recipientes o instalaciones cerradas y la duración de este almacenamiento deberá minimizarse tanto como sea posible.

- Las áreas donde se almacenen los subproductos animales deberán limpiarse con frecuencia.

### CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

### Focos de ruido y vibraciones

La existencia de ruido implica no sólo la presencia de una o varias fuentes emisoras de sonido, sino también la de unos receptores (humanos) que los perciben como molestos.

El inicio ruido derivará de conversación humana.

No hay ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo sobrepase los valores establecidos en el decreto 19/1997, de 4 de febrero,  de Reglamento de Ruidos y Vibraciones.

La actividad de Taller de Taxidermia no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de ruido establecidos como valores límite en el RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla  la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

### Emisiones sonoras

Conversación.

### Medidas preventivas y correctoras

No procede.

### Atenuación del ruido y contaminación acústica

No existe contaminación acústica.

### Sistemas de vigilancia y control

No son necesarios

### CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

### Redes de saneamiento y focos de vertido

Las aguas residuales generadas en el normal funcionamiento del Taller de Taxidermia son:

- Aguas de limpieza de equipos e instalaciones.

- Aguas sanitarias de aseos.

- Aguas pluviales.

Todas estas aguas residuales se verterán a la red general municipal de saneamiento de Carbajo, a excepción de las aguas pluviales que se verterán al exterior.

### Medidas preventivas

Se disminuirá la carga contaminante de los vertidos de agua mediante:

- Limpieza de las instalaciones primero en seco y posteriormente mediante sistemas de agua a presión.

- Prevención de la entrada de restos orgánicos al sistema de desagüe. La instalación dispondrá de cestillos, para la retención de sólidos que impidan su paso a la red de saneamiento, en los sumideros. Del mismo modo se instalará una arqueta separadora de grasa previo paso de las aguas de limpieza y de proceso a la red de saneamiento. El material almacenado en cestillos y arqueta separadora de grasas será gestionado en contenedores ya expresados en apartados anteriores.

- Minimización del vertido a la red general municipal de la sal utilizada en el curtido de pieles.

- Selección de productos de limpieza y desinfección biodegradables y homologados y dosificación adecuada.

### Destino final de subproductos: tratamiento y gestión

Se generarán residuos de subproductos animales no destinados a consumo humano de la categoría 2, según la clasificación del Reglamento (CE) 1069/2009 del parlamento europeo y del consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados a consumo humano.

El titular del Taller de Taxidermia a la fecha de solicitud indicará que Gestores Autorizados se harán cargo de estos subproductos animales generados de la actividad.

Los almacenamientos de subproductos animales se ajustarán a estos requisitos.

- Deberán ser almacenados cerrados y de corta duración.

- Deberán disponer de una cubierta para evitar el contacto de los subproductos con el agua de lluvia.

- Deberán estar construidos de manera que faciliten su limpieza y desinfección, los suelos deberán ser impermeables y estar construidos de una manera que facilite la evacuación de líquidos hacia la red de saneamiento.

En Carbajo a 20 de junio de 2013

Fdo.: Federico Gonzalo Gutiérrez

ANEJO 1: PLANOS

- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

- PLANTA Y DISTRIBUCIÓN.