RESUMEN NO TÉCNICO DE:

CENTRO RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.

1.- Antecedentes y objeto.

El nuevo centro de recepción y tratamiento de vehículos al final de su vida útil (centro CAT), cuyo promotor es la empresa DOCU CARD EXTREMADURA, S.L., se ubica en las parcelas C-11 del polígono industrial “Las Arenas” de Malpartida de Cáceres (Cáceres).

En base a lo establecido en la Ley 5/2010 y Decreto 81/2011, se solita autorización ambiental unificada para recepción y tratamiento de vehículos al final de su vida útil (VFU).

2.- Emplazamiento.

Las instalaciones, que como se ha indicado se sitúan en la parcela C-11 del polígono industrial “Las Arenas” de Malpartida de Cáceres (Cáceres) que se accede por la carretera N-521 a la altura del Km. 58, su geolocalización se define en torno a las coordenadas UTM X: 715.925m, Y: 4.369.863m, Huso 2,  ocupan las siguientes superficies:

| Emplazamiento | Superficie (m²) |
| --- | --- |
| 1 | Zona de recepción de VFU's | 450 |
| 2 | Zona de descontaminación de VFU's | 162 |
| 3 | Lavadero de piezas reutilizables y depuración aguas | 193 |
| 4 | Zona de almacenamiento de piezas reutilizables (*) | 386 | 581 |
|  |  | 195 |  |
| 5 | Zona de acceso y atención al público y venta de piezas | 131 |
| 6 | Oficinas, aseos y vestuarios | 83 |
| 7 | Zona de almacenamiento de residuos (*) | 30 |
| 8 | Zona exterior de almacenamiento de piezas | 23 |
| 9 | Zona aparcamiento clientes/empleados | 728 |
| 10 | Zona exterior de almacenamiento de neumáticos y piezas | 560 |
| 11 | Zona de almacenamiento de vehículos descontaminados (*) | 4.212 | 8.734 |
|  |  | 4.522 |  |

(*) En el cómputo de esta superficie también se considerada la necesaria para acceso, tránsito y maniobra de los productos almacenados.

3.- Proceso productivo.

El proceso productivo para la gestión de vehículos al final de su vida útil (centro CAT), es el siguiente:

1º.- Recepción en las instalaciones de vehículo al final de su vida útil (VFU), en zona habilitada.

2º.- Valorización del estado del vehículo y planificación de su gestión.

3º.- Descontaminación del vehículos mediante la extracción de aceites, grasas, baterías, filtros, refrigerantes, neumáticos, etc, en zona habilitada en interior de edificio.

4º.- Desmontaje, limpieza y almacenamiento de piezas reutilizables para su posterior venta.

5º.- Almacenamiento de carrocerías en campa de vehículos descontaminados.

6º.- Empaquetado de carrocería con destino a fragmentadoras.

7º.- Retirada de residuos por parte de gestor autorizado.

4.- Instalaciones técnicas.

Para el desarrollo de estos procesos, la industria contará con una serie de instalaciones técnicas:

- Instalación eléctrica en baja tensión.

- Instalación de aire comprimido.

- Instalación de protección en caso de incendios.

- Instalación suministro de agua.

Además de las instalaciones técnicas denotadas, la industria cuenta con sistemas de saneamiento y de tratamiento de aguas residuales y arqueta separadora de hidrocarburos previa al vertido a red municipal de saneamiento.